温控式过滤机

温控式过滤机使用说明书

一：概述

温控式过滤机是本公司在原来的基础上设计生产的新颖自动双重保险过滤机，它的保护装置分以下两种：

1．电流保护：通过电流设定，保护电机之过载。

2．温控保护：通过温度调节，对泵浦药水温度，滤心堵塞，无水空转等都起到防护作用。

二：使用电源范围：（如电源不在范围内，请订购时特别注明，我司会根据客户要求特殊定做）

1．额定电压：380V

2．控制电压：380V

3．频率：50HZ

三：控制线路图：

四：控制线路说明：

通电后，温控器工作，常开触点变为常闭触点，按下接触器启动开关，L3主电源从13接点到53，54，95，96，7，8到A2线圈，因为A1直接L1电源，线圈通380V电压，通过电流产生磁势吸引活动衔铁，直接或通过械杆传动使动触头与静触头接触，接触器主触点接通，经过热过载继电器热体组到电动机，电机运转。松开启动按钮后，因为控制线路为自锁控制，接触器主触点吸合，同时常开变为常闭，继续给线圈供电，按下停止按钮，L3电源从95，96处断开，接触器线圈断电，接触器内衔铁靠弹簧的反力使动触头恢复原位，从而分断电路，电机停止动转。

五：特别注意事项

1.温度设定不得调动,因设定不当会引起轴封损坏或经常自动停机,无法工作。

2.当温控器红灯亮，过滤机会自动停机，请详细检查各部分，排除故障后才能启动，可参考第28页排除故障。

3.遇无法解决问题，请不要擅自维修，请向我厂请求协助解决。

# Text boxes

第 27 页