特别注意事项

1、搬运过滤机请小心轻放，请从底部上吊，勿由滤桶攀吊。

2、过滤机入口管底部务必加装滤网或底阀，以防吸入杂物。

3、启动电源之前，必须将泵浦入口管线加满水，才可以启动泵浦。

4、正确运转方向为顺时针方向。

5、请保持滤材清洁，使各型号过滤机压力运转在正常的范围值之内。

6、如果滤材阻塞，不做定期清洁，长时间运转，会损坏滤桶主体座及泵浦，引起洩漏。